## Slide 1
DIE TRACKING
ระบบติดตามการใช้งานไดร์ (แม่พิมพ์ดึงลวด)
สรุปโมดูลและฟังก์ชันทั้งหมดแบบเข้าใจง่าย
3 มุมมองหลัก
ทะเบียนไดร์
ประวัติรายตัว
Analytics
Export Excel

## Slide 2
ระบบนี้ทำอะไร?
ติดตามว่า “ไดร์” แต่ละตัวถูกเบิกไปใช้ที่ไหน ผลิตอะไร ใช้ไปกี่เมตร และตอนนี้อยู่ที่ไหน
ไดร์ (Die)
แม่พิมพ์สำหรับดึงลวดให้เล็กลงตามขนาด
Work Order (WO)
ใบสั่งผลิต — บอกว่าจะผลิตงานอะไร
Block / บล็อก
ช่องในเครื่องดึงลวดที่ต้องใส่ไดร์
เมตร (meter)
ระยะลวดที่ดึงผ่านไดร์ = อายุการใช้งาน
กิโลกรัม (kg)
น้ำหนักงานสำเร็จที่ไดร์ช่วยผลิต
2 โรงงาน (W / P)
ดึงข้อมูลจาก PostgreSQL 2 ฐาน เลือกแยกหรือรวมได้

## Slide 3
หน้า Dashboard — ดูได้ 3 มุมมอง
เปิดหน้าเดียว สลับมุมมองได้ทันที พร้อมกราฟและตารางสรุป
1
ตามใบสั่งผลิต
By Work Order
พิมพ์เลข WO → เห็นว่าใช้ไดร์ตัวไหน บล็อกไหน ครบทุกบล็อกหรือยัง พร้อมเตือนปัญหา
2
ตามวันที่
By Date
เลือกวันหรือช่วงวัน → เห็นการเบิกใช้ไดร์ทั้งหมด + ตารางความหนาแน่น (heatmap)
3
ตามสัปดาห์
By Week
เลือกปี/สัปดาห์ → สรุปการใช้ไดร์รายสัปดาห์ เทียบแนวโน้มได้

## Slide 4
เจาะมุมมอง: ตามใบสั่งผลิต (WO)
จุดเด่นคือ “เช็คความพร้อม” ก่อนเริ่มผลิต — ไดร์ครบทุกบล็อกไหม
1
ความครบถ้วน (Completeness)
บอกว่าจากบล็อกที่ต้องมีทั้งหมด มีไดร์ครบกี่บล็อก ขาดบล็อกไหน
2
ความพร้อม (Readiness)
สรุปเป็น พร้อม / ต้องตรวจ / ขาด รายบล็อก เพื่อตัดสินใจเริ่มงาน
3
รายการเตือน (Exceptions)
เตือนอัตโนมัติ: ไดร์ขาด, สถานะไดร์ผิดปกติ, ขนาดบล็อกไม่ตรงไดร์, ใช้เมตรสูงผิดปกติ
4
สรุปยอด (Summary)
จำนวนรายการ, ไดร์ที่ใช้, เมตรรวม, จำนวน WO และแผนกที่เกี่ยวข้อง
ระดับการเตือน
DANGER
ไดร์ถูกตัดทิ้ง (SCRAP) — ห้ามใช้
WARNING
ไดร์ขาด / สถานะผิด / ขนาดไม่ตรง
INFO
เมตรสูง (≥ 5,000) ควรจับตา

## Slide 5
ทะเบียนไดร์ (Die Master)
รายชื่อไดร์ทั้งหมดในระบบ ค้นหา/กรองได้หลายเงื่อนไข พร้อม กก. สะสมที่ไดร์เคยช่วยผลิต
กรองได้ตาม
คำค้น
เลขไดร์ / รายละเอียด
สถานะ
ใช้ได้ / ส่งซ่อม / ตัดทิ้ง
หมวด
หมวดหมู่ของไดร์ (category)
ประเภท
ประเภทอุปกรณ์ (เช่น ไดร์)
ผู้ผลิต
ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายไดร์
รายละเอียด
ข้อความบรรยายไดร์
ช่วยพิมพ์อัตโนมัติ
พิมพ์ไม่กี่ตัว ระบบเดาให้:
เลข Work Order
เลขไดร์ (Die)
รายละเอียดไดร์
Heat No. (วัตถุดิบ)
Coil No. (ม้วนลวด)

## Slide 6
ประวัติไดร์รายตัว (Die Profile)
คลิกที่ไดร์ตัวใดก็ได้ เพื่อดูชีวิตทั้งหมดของไดร์ตัวนั้น
ดึงลวดไปแล้วกี่เมตร
เมตรสะสม
ช่วยผลิตงานกี่กิโล
กก. ผลิตสะสม
ใช้กับใบสั่งผลิตกี่ใบ
จำนวน WO
ถูกเบิกไปกี่แผนก
จำนวนแผนก
✓
ตำแหน่งปัจจุบัน
ไดร์อยู่ที่แผนกไหน / ส่งซ่อม / อยู่ในคลัง
✓
Timeline ประวัติการเคลื่อนไหว
ทุกครั้งที่เบิก–ใช้–คืน–ซ่อม เรียงตามเวลา
✓
Lifecycle (กก. สะสมตามเวลา)
เส้นโค้งสะสมของงานที่ไดร์ช่วยผลิต
✓
สถานะสุขภาพ (Health)
ดูจากสถานะจริงของไดร์ (ใช้ได้/ซ่อม/ทิ้ง) ไม่มี limit สมมติ

## Slide 7
วิเคราะห์ & ค้นหาพิเศษ
วิดเจ็ตช่วยตัดสินใจ และเครื่องมือสืบย้อนกลับ
แผนกใช้ไดร์สูงสุด
Top Consumers
แผนกไหนเบิกไดร์มากสุดในช่วงเวลา + กก. ที่ผลิต
ไดร์ผลิตงานสูงสุด
Top Output Dies
10 อันดับไดร์ที่ช่วยผลิต กก. มากสุด
ไดร์นิ่ง (ไม่ถูกใช้)
Idle Dies
ไดร์ที่ไม่ถูกเบิกนานเกินกำหนด (เช่น 30 วัน)
ไดร์อยู่ที่ไหน
Current Location
ตำแหน่งล่าสุดของไดร์แต่ละตัว กรองตามวันได้
สืบจากวัตถุดิบ
Material Trace
ใส่ Heat/Coil → ดูว่าใช้ไดร์ตัวไหนผลิต
เทียบช่วงเวลา
Compare
เทียบยอดช่วงนี้กับช่วงก่อนหน้า + % เปลี่ยนแปลง

## Slide 8
ส่งออกข้อมูล & เบื้องหลังระบบ
ใช้งานง่ายหน้าบ้าน ปลอดภัยและเร็วหลังบ้าน
XLS
ส่งออก Excel
ดาวน์โหลดข้อมูลทุกมุมมอง (WO / วันที่ / สัปดาห์)
เลือกมุมมองไหน ก็ส่งออกชุดนั้น
เติม กก. งานสำเร็จต่อ WO ให้อัตโนมัติ
รองรับทั้งโรงงาน W และ P
ตั้งชื่อไฟล์ตามวันเวลาอัตโนมัติ
จำกัดฐานข้อมูล
ผู้ใช้เลือกได้เฉพาะโรงงาน W/P เท่านั้น ป้องกันชี้ไปฐานอื่น (เช่น ERP)
แคชผลลัพธ์ 5 นาที
query หนักถูกเก็บไว้ชั่วคราว เปิดซ้ำเร็วขึ้น ลดภาระฐานข้อมูล
รองรับหลายโรงงาน
ดูแยกโรงงาน หรือรวม W+P พร้อมกันก็ได้
แยกชั้นโค้ดชัดเจน
Controller → Service → Repository ไม่มี SQL ปนใน Controller

## Slide 9
สรุปภาพรวมโมดูล Die Tracking
หน้าใช้งานหลัก
Dashboard 3 มุมมอง
WO Detail (รายละเอียดงาน)
Die Profile (ประวัติไดร์)
Die Master (ทะเบียน)
ค้นหา & สืบย้อน
ค้นหา WO / วันที่ / สัปดาห์
เทียบช่วงเวลา (Compare)
สืบจากวัตถุดิบ (Material)
ช่วยพิมพ์อัตโนมัติ
วิเคราะห์
แผนกใช้ไดร์สูงสุด
ไดร์ผลิตงานสูงสุด
ไดร์นิ่ง (Idle)
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองรับ & ส่งออก
ตัวกรอง (หมวด/สถานะ/ผู้ผลิต)
ส่งออก Excel
แคช 5 นาที
หลายโรงงาน W+P
เปิดที่เมนู /die-tracking · ข้อมูลจาก PostgreSQL โรงงาน W และ P